## Slide 1
A様邸新築工事
建築設計科
藤井 ●●
令和８年２月１０日（火）

## Slide 2
目次
テーマ・コンセプト・・・・・2
ポイント・・・・・・・・・・・・3
設計概要・・・・・・・・・・4～5
規模・規制・・・・・・・・・6～8
工程・・・・・・・・・・・・・・9
仕上表・・・・・・・・・・・・10～11
配置図・・・・・・・・・・・・12
１階・２階平面図・・・13～14
北立面図・・・・・・・・・・15～16
南立面図・・・・・・・・・・17
西立面図・・・・・・・・・・18
東立面図・・・・・・・・・・19
断面図・・・・・・・・・・・・20
矩計図・・・・・・・・・・・・21
基礎伏図・・・・・・・・・・22
１階・２階床伏図・・・23～24
小屋伏図・・・・・・・・・・・・・・・・25
母屋・屋根伏図・・・・・・・・・・・26～27
建具表・・・・・・・・・・・・・・・・・・28～31
１階・２階配管図・・・・・・・・・32～33
換気計画・・・・・・・・・・・・・・・・34
照明・配電計画・・・・・・・・・・・35
防火計画・・・・・・・・・・・・・・・・36
軸組図・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
１・２階耐力壁配置図・・・・・38～39
必要壁量・・・・・・・・・・・・・・・・40
存在壁量・・・・・・・・・・・・・・・・41
必要壁量（四分割法）・・・・42
存在壁量（四分割法）・・・・43
採光計算・・・・・・・・・・・・・・・・44
換気計算・・・・・・・・・・・・・・・・45
排煙計算・・・・・・・・・・・・・・・・46
Ｎ値計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47～55
住宅模型概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
住宅模型画像・・・・・・・・・・・・・・・・・・57～59
３Dイメージ概要・・・・・・・・・・・・・・・・60
３Dイメージ（外観）・・・・・・・・・・・・61～62
３Dイメージ（内観）・・・・・・・・・・・・63～64
家具・家電計画
‐シアタールーム案・・・・・・・・・・・・・・・65
‐シアタールームイメージ・・・・・・・・・・・66
‐ネイチャールーム案・・・・・・・・・・・・・・67
‐ネイチャールームイメージ・・・・・・・・・・68
‐ヘルスケア・ミラバスルーム案・・・・・・・69
‐ヘルスケア・ミラバスルームイメージ・・・70
ＶＲ開発概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
取込の様子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
最後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

## Slide 3
テーマ
「人生輝く未来ハウスのかたち」
コンセプト
「心と体をあらゆる“かたち”で癒す未来の住宅」

## Slide 4
1.心と体を癒す極上の空間（コンセプトルーム）
・シアタールーム
・ミラバスルーム
・ヘルスケアルーム
・ネイチャールーム
・ギャラリー（通路）
2.扉の自動化でスムーズな出入りを実現
・顔認証自動開閉玄関引戸
・バス／トイレ自動開閉円形戸
・自動開閉アコーディオンカーテン
3. コンセプトルームに基づく備え付けの家電と家具
ポイント

## Slide 5
設計概要
構造：木造２階建住宅
着工：令和７年９月１３日
竣工：令和８年１０月１３日
道路：大屋根環状道１号線（幅員６ｍ）
住所：大阪府大阪市此花区夢洲中１丁目１-２０
主要用途：隠家的別荘兼専用住宅
防火指定：建築基準法２２条指定区域
地域地区：第１種低層住居専用地域（実際は商業地域）

## Slide 6
設計概要

## Slide 7
規模
階数 | 地上２階建て
敷地面積 | 182.25㎡
建築面積 | 67.08㎡
１階床面積 | 67.08㎡
２階床面積 | 67.08㎡
延床面積 | 134.16㎡
建蔽率 | 36.81％
容積率 | 73.61％
軒の高さ | 6.355ｍ
最高の高さ | 7.360ｍ
※建蔽率の限度：40％
※指定容積率：100％

## Slide 8
面積表

## Slide 9
規制
軒 の 高 さ：7.190m
最高の高さ：7.360m
絶対高の制限：10.0m ［〇］
北側斜線制限：5＋（1.25×6）＝12.5ｍ ［〇］
道路斜線制限：＜道路境界線＞6.0×1.25＝7.5m
＜最高の高さ＞
（壁面後退距離1.29ー
（屋根突出部0.91ー壁中心からの厚さ0.0925））
×1.25 ＝0.4725m
7.5＋0.4725=7.9725ｍ≧7.360ｍ ［〇］
※塀の高さ1.2mを超える部分が網状ではないので、
壁面後退による緩和は無し

## Slide 10
工程
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ４月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
掘削工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
躯体工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
内外装工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
準備
工事
掘削工事
地下
躯体工事
地上
躯体工事
外装・内装
工事
外構工事
検査
1/13～
建築工事完了

## Slide 11
仕上表
１階

## Slide 12
仕上表
２階

## Slide 13
配置図

## Slide 14
平面図
１階

## Slide 15
平面図
２階

## Slide 16
北立面図

## Slide 17
北立面門・塀図

## Slide 18
南立面図

## Slide 19
西立面図

## Slide 20
東立面図

## Slide 21
断面図

## Slide 22
矩計図

## Slide 23
基礎伏図

## Slide 24
床伏図
１階

## Slide 25
床伏図
２階

## Slide 26
小屋伏図

## Slide 27
母屋伏図

## Slide 28
屋根伏図

## Slide 29
建具表（１）

## Slide 30
建具表（２）

## Slide 31
建具表（３）

## Slide 32
建具表（４）

## Slide 33
配管図
１階

## Slide 34
配管図
２階

## Slide 35
換気計画

## Slide 36
照明・配電計画

## Slide 37
防火計画

## Slide 38
耐力壁配置図
１階

## Slide 39
耐力壁配置図
２階

## Slide 40
軸組図

## Slide 41
必要壁量
階数 | 方向 | 床面積 |  | 床面積に乗ずる数値 |  | 必要壁量L
２階 | X,Y | 67.08㎡ | × | 21㎝/㎡（太陽光パネルあり） | ＝ | 1409㎝
１階 | X,Y | 67.08㎡ | × | 40㎝/㎡（太陽光パネルあり） | ＝ | 2684㎝
階数 | 方向 | 見付面積 |  | 床面積に乗ずる数値 |  | 必要壁量L
２階 | X | （外壁：8375×（1635＋86））+（屋根中央（8375×836）÷2）＋（屋根両端：（817.5×213.2）＋（990×213.2））＝14.42＋3.5＋0.39＝18.30・・・① | × | 50㎝/㎡ | ＝ | 915㎝
 | Y | （屋根両端：（910×1228）×2）＋（外壁＋屋根中央：8375×（1635＋1005）） ＝2.24＋22.11＝24.35・・・② | × | 50㎝/㎡ | ＝ | 1218㎝
１階 | X | ①＋（外壁：8375×（1565＋1350））＋（ベランダ：885×1365） 18.31＋22.42＋1.21＝41.94 | × | 50㎝/㎡ | ＝ | 2097㎝
 | Y | ②＋（外壁：8375×（1565＋1350））＝24.35＋24.42＝48.77 | × | 50㎝/㎡ | ＝ | 2438㎝
地震力に対する必要壁量
風圧力に対する必要壁量

## Slide 42
存在壁量
階数 | 方向 | 壁長 |  | 数量 |  | 倍率 |  | 存在壁量∑Lx、∑Ly | 存在壁量合計 | 必要壁量：存在壁量 | 判定
２階 | ∑Lx | 91㎝ | × | 2 | × | 5.0 | ＝ | 910㎝ | 3412㎝ | 1409㎝＜3412㎝ | 〇
 |  | 91㎝ | × | 11 | × | 2.5 | ＝ | 2502㎝ |  |  | 〇
 | ∑Ly | 91㎝ | × | 4 | × | 5.0 | ＝ | 1820㎝ | 3045㎝ | 1409㎝＜3045㎝ | 〇
 |  | 91㎝ | × | 4 | × | 2.5 | ＝ | 910㎝ |  |  | 〇
 |  | 126㎝ | × | 1 | × | 2.5 | ＝ | 315㎝ |  |  | 
１階 | ∑Lx | 91㎝ | × | 6 | × | 5.0 | ＝ | 2730㎝ | 4445㎝ | 2684㎝＜4445㎝ | 〇
 |  | 91㎝ | × | 2 | × | 2.5 | ＝ | 455㎝ |  |  | 〇
 |  | 126㎝ | × | 2 | × | 5.0 | ＝ | 1260㎝ |  |  | 〇
 | ∑Ly | 91㎝ | × | 7 | × | 5.0 | ＝ | 3185㎝ | 3815cm | 2684㎝＜3815㎝ | 〇
 |  | 126㎝ | × | 1 | × | 5.0 | ＝ | 630㎝ |  |  | 〇
壁倍率法

## Slide 43
必要壁量
階数 | 方向 | 領域・部位 | 床面積 |  | 床面積に乗ずる数値 |  | 必要壁量L
２階 | 桁行 | X方向上1/4 | 16.77㎡ | × | 21㎝/㎡ | ＝ | 352.17㎝
 |  | X方向下1/4 | 16.77㎡ | × | 21㎝/㎡ | ＝ | 352.17㎝
 | 梁間 | Y方向上1/4 | 16.77㎡ | × | 21㎝/㎡ | ＝ | 352.17㎝
 |  | Y方向下1/4 | 16.77㎡ | × | 21㎝/㎡ | ＝ | 352.17㎝
１階 | 桁行 | X方向上1/4 | 16.77㎡ | × | 40㎝/㎡ | ＝ | 670.80㎝
 |  | X方向下1/4 | 16.77㎡ | × | 40㎝/㎡ | ＝ | 670.80㎝
 | 梁間 | Y方向上1/4 | 16.77㎡ | × | 40㎝/㎡ | ＝ | 670.80㎝
 |  | Y方向下1/4 | 16.77㎡ | × | 40㎝/㎡ | ＝ | 670.80㎝
四分割法

## Slide 44
存在壁量
階数 | 方向 | 領域・部位 | 必要壁量L | 計算式 |  | 存在壁量L | 充足率 | 壁率比 | 判定
２階 | 桁行 | X方向上1/4 | 352.17㎝ | 91㎝×9ヶ所×2.5倍＋91㎝×0ヶ所×5.0倍 | ＝ | 2047.5㎝ | 5.81 | 0.66 | 〇
 |  | X方向下1/4 | 352.17㎝ | 91㎝×2ヶ所×2.5倍＋91㎝×2ヶ所×5.0倍 | ＝ | 1365㎝ | 3.87 |  | 〇
 | 梁間 | Y方向左1/4 | 352.17㎝ | 91㎝×3ヶ所×2.5倍＋91㎝×2ヶ所×5.0倍 | ＝ | 1592.5㎝ | 4.52 | 0.91 | 〇
 |  | Y方向右1/4 | 352.17㎝ | 91㎝×1ヶ所×2.5倍＋91㎝×2ヶ所×5.0倍 ＋126㎝×1ヶ所×2.5倍 | ＝ | 1452.5㎝ | 4.12 |  | 〇
１階 | 桁行 | X方向上1/4 | 670.80㎝ | 91㎝×2ヶ所×2.5倍＋91㎝×4ヶ所×5.0倍 | ＝ | 2275㎝ | 3.39 | 0.95 | 〇
 |  | X方向下1/4 | 670.80㎝ | 91㎝×0ヶ所×2.5倍＋91㎝×2ヶ所×5.0倍 ＋126㎝×2ヶ所×5.0倍 | ＝ | 2170㎝ | 3.23 |  | 〇
 | 梁間 | Y方向左1/4 | 670.80㎝ | 91㎝×0ヶ所×2.5倍＋91㎝×4ヶ所×5.0倍 | ＝ | 1820㎝ | 2.71 | 0.91 | 〇
 |  | Y方向右1/4 | 670.80㎝ | 91㎝×0ヶ所×2.5倍＋91㎝×3ヶ所×5.0倍 ＋126㎝×1ヶ所×5.0倍 | ＝ | 1995㎝ | 2.97 |  | 〇
四分割法

## Slide 45
採光計算
階数 | 室名 | 床面積 | 必要採光最低面積 | 開口部面積 | 採光関係比率 | 採光関係比率×用途地域補正係数（6）ー1.4 | 採光補正係数 | 有効開口面積 | 判定
２ | 大人室１ | 9.937㎡ | 1.419㎡ | 1.892 | 1.667 | 8.602 | 3.000 | 5.677㎡ | 〇
 |  |  |  | 1.400 | 1.632 | 8.392 | 3.000 | 4.200㎡ | 
 | 大人室２ | 9.937㎡ | 1.419㎡ | 1.892 | 0.203 | -0.182 | 0.000 | 0 | 〇
 |  |  |  | 1.400 | 1.632 | 8.392 | 3.000 | 4.200㎡ | 
 | 子供室 | 9.937㎡ | 1.419㎡ | 2.570 | 1.632 | 8.392 | 3.000 | 7.710㎡ | 〇
 | シアタールーム | 6.624㎡ | 0.946㎡ | 1.780 | 1.341 | 6.646 | 3.000 | 5.342㎡ | 〇
 | ヘルスケアルーム | 9.937㎡ | 1.419㎡ | 1.892 | 0.165 | -0.422 | 0.000 | 0 | 〇
 |  |  |  | 0.555 | 3.051 | 16.906 | 3.000 | 1.665㎡ | 
１ | 和室 | 10.351㎡ | 1.478㎡ | 3.320 | 0.073 | -0.962 | 0.000 | 0 | 〇
 |  |  |  | 3.320 | 0.661 | 2.566 | 2.566 | 9.960㎡ | 
 | 台所 | 12.835㎡ | 1.833㎡ | 0.896 | 0.631 | 2.386 | 2.386 | 2.138㎡ | 〇
 |  |  |  | 3.320 | 0.661 | 2.566 | 2.566 | 8.519㎡ | 
 | ネイチャールーム | 4.968㎡ | 0.709㎡ | 3.967 | 1.216 | 5.896 | 3.000 | 11.902㎡ | 〇

## Slide 46
換気計算
階数 | 室名 | 床面積 | 必要最低開口面積 | 開口部面積 | 補正係数 | 有効面積 | 判定
２ | 大人室１ | 9.937㎡ | 0.496㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 1.400㎡ | 1.0 | 1.400㎡ | 
 | 大人室２ | 9.937㎡ | 0.496㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 1.400㎡ | 1.00 | 1.400㎡ | 
 | 子供室 | 9.937㎡ | 0.496㎡ | 2.570㎡ | 0.5 | 1.285㎡ | 〇
 | シアタールーム | 6.624㎡ | 0.331㎡ | 0 | ー | ー | ×
 | ヘルスケアルーム | 9.937㎡ | 0.496㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 0.555㎡ | 1.0 | 0.555㎡ | 
１ | 和室 | 10.351㎡ | 1.478㎡ | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 〇
 |  |  |  | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 
 | 台所 | 12.835㎡ | 0.641㎡ | 0.896㎡ | 0.5 | 0.448㎡ | 〇
 |  |  |  | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 
 | ネイチャールーム | 4.968㎡ | 0.248㎡ | 0 | ー | ー | ×

## Slide 47
排煙計算
階数 | 室名 | 床面積 | 必要最低開口面積 | 開口部面積 | 補正係数 | 有効面積 | 判定
２ | 大人室１ | 9.937㎡ | 0.198㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 1.400㎡ | 1.0 | 1.400㎡ | 
 | 大人室２ | 9.937㎡ | 0.198㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 1.400㎡ | 1.00 | 1.400㎡ | 
 | 子供室 | 9.937㎡ | 0.198㎡ | 2.570㎡ | 0.5 | 1.285㎡ | 〇
 | シアタールーム | 6.624㎡ | 0.132㎡ | 0 | ー | ー | ×
 | ヘルスケアルーム | 9.937㎡ | 0.198㎡ | 1.892㎡ | 0.5 | 0.946㎡ | 〇
 |  |  |  | 0.555㎡ | 1.0 | 0.555㎡ | 
１ | 和室 | 10.351㎡ | 0.207㎡ | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 〇
 |  |  |  | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 
 | 台所 | 12.835㎡ | 0.256㎡ | 0.896㎡ | 0.5 | 0.448㎡ | 〇
 |  |  |  | 3.320㎡ | 0.5 | 1.660㎡ | 
 | ネイチャールーム | 4.968㎡ | 0.099㎡ | 0 | ー | ー | ×

## Slide 48
N値計算
適用壁倍率
構造用合板（9mm以上）・・・3.0倍
交差筋違い＋構造用合板・・・5.0倍
※筋違いはすべて45×90を使用
適用補正値
筋違いが片側から取り付く柱→たすき掛け・・・０
筋違いが両側から取り付く柱→たすき掛け・・・０
備考
“B1/B2”は「押さえ効果」
B1・・・外柱0.8/内柱0.5
B2・・・外柱0.8/内柱0.5
“L1/L2”は「長期軸力係数」
L1・・・外柱0.4/内柱0.6
L2・・・外柱1.0/内柱1.6
記号 | N値 | 名称（品番） | 記号 | N値 | 名称（品番）
い | 0 | 短ほぞ差し／かすがい打ち | と | 2.8 | 引寄せ金物（HD‐B15/HD‐N15/S-HD15）
ろ | 0.65 | 長ほぞ差し込み栓打ち／かど金物（CP・L） | ち | 3.7 | 引寄せ金物（HD‐B20/HD‐N20/S-HD20）
は | 1 | かど金物（CP・T)／山形プレート）（VP） | ぬ | 5.6 | 引寄せ金物（HD‐B15/HD‐N15/S-HD15）×２組
適用接合金物

## Slide 49
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号
２ | 南 |  | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち
 |  |  | X1 | Y0 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ろ
 |  |  | X2 | Y0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X3 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X4 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X5 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X6 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X7 | Y0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X8 | Y0 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ろ
 |  |  | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち

## Slide 50
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | ２階壁倍率の差 | 補正値 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号
１ | 南 |  | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2
 |  |  | X1 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | と
 |  |  | X2 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い
 |  |  | X3 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X4’ | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
 |  |  | X6 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X7 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い
 |  |  | X8 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2

## Slide 51
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号
２ | 北 |  | X9 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | と
 |  |  | X8 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X7 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X6 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X5 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X4 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X3 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X2 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X1 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | と

## Slide 52
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | ２階壁倍率の差 | 補正値 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号
１ | 北 |  | X9 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 3.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 5.4 | ぬ
 |  |  | X8 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X7 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X6 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X5 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X4 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X3 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X2 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X1 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 3.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 5.4 | ぬ

## Slide 53
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号
２ | 東 |  | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち
 |  |  | X9 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X9 | Y3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X9 | Y3’ | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
 |  |  | X9 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y6 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X9 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X9 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | い

## Slide 54
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | ２階壁倍率の差 | 補正値 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号
１ | 東 |  | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2
 |  |  | X9 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X9 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X9 | Y3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X9 | Y3’ | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X9 | Y4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
 |  |  | X9 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X9 | Y6 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X9 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X9 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X9 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0 | -1.0 | い

## Slide 55
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号
２ | 西 |  | X0 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち
 |  |  | X0 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X0 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X0 | Y6 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X0 | Y4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X0 | Y3 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い
 |  |  | X0 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と
 |  |  | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち

## Slide 56
N値計算
階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り１ | 通り２ | 壁倍率の差 | 補正値 | B1 | ２階壁倍率の差 | 補正値 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号
１ | 西 |  | X0 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | ち
 |  |  | X0 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X0 | Y7 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い
 |  |  | X0 | Y5’ | 0 | 0 | 0.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
 |  |  | X0 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は
 |  |  | X0 | Y4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X0 | Y3 | 5.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | と
 |  |  | X0 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い
 |  |  | X0 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち
 |  |  | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2

## Slide 57
住宅模型概要
使用材料：KOEIDO スチレンボード A3 3mm厚×4・4mm厚×1（敷材）
muse バックボード ブラック 1mm（屋根材）×１
KYOHRITSU アダプター WF-12050×1
LED電球 12V（白×1、橙×2）
コード付きソケット×3
変換プラグ×1
制作して良かったこと：正方形の建物が丈夫であり、地震に強い形状だと気付いた
失敗したこと：床の高さを忘れ外壁の高さが足りず、すべて作成し直すことになった
制作期間：4日間＋電球設置時間＋写真撮影時間
制作しやすい形状ということは施工がしやすいということなので、
施工費用・期間の短縮に繋がると気付いた

## Slide 58
住宅模型画像
外観

## Slide 59
住宅模型画像
１階

## Slide 60
住宅模型画像
２階

## Slide 61
3Dイメージ概要
使用ソフト：Autodesk 3ds Max 2026.３
フリー素材：自転車・自動車・バイク・トイレ・家具・家電・植栽
自主制作：塀・基礎・壁・屋根・デッキ・バルコニー・建具・物置・
ミライ人間洗濯機・伸縮門扉・二段式サイクルラック
制作意図：クライアントがイメージしやすいように
制作期間：１～１カ月半

## Slide 62
3Dイメージ
外観

## Slide 63
3Dイメージ

## Slide 64
内観
ギャラリー
トイレ
和室
キッチン
1階

## Slide 65
内観
子供室
大人室２
大人室１
２階

## Slide 66
家具・家電計画
映像システム
EPSON EH-LS800B
（4K／UHD 対応・Android TV™機能搭載プロジェクター）
音響システム
YAMAHA SR-X90A
（Dolby Atmos for Home 対応サウンドバー）
シアタールーム案

## Slide 67
家具・家電計画
シアタールームイメージ

## Slide 68
家具・家電計画
ネイチャーアクアリウムスタイル
キューブガーデン600
クリアキャビネット・クリア600
アクアスカイRGB600シルバー
ライトスクリーン600
スーパージェットフィルター ES‐600
CO₂アドバンスシステム‐フォレスト
水 槽：
水 槽 台：
照明システム：
濾過システム：
CO₂システム：
アクアポニックスシステム
ネイチャールーム案
＋

## Slide 69
家具・家電計画
ネイチャールームイメージ

## Slide 70
ヘルスケアルーム案
シャワー室
酸素カプセル
トレーニングマシン
KAT WALK VR TREADMILL
ミラバスルーム案
浴槽：サイエンス ミライ人間洗濯機
AI搭載センシング機能・ウルトラファインバブル
・自動給排水・スクリーン映像投影・全身乾燥
家具・家電計画

## Slide 71
ヘルスケアルーム・ミラバスルームイメージ
家具・家電計画

## Slide 72
VR開発概要
IDE：Microsoft Visual Studio Community 2022 ver.17.14.25
スタンドアロンVRヘッドセット：Meta Quest 3S 128GB
開発プラットフォーム：Unity 6.3 LTS
開発意図：クライアントがよりイメージしやすい
エディター：Unity 6000.3.5f2
開発手法：アジャイル
開発期間：開発中
設計図書の細部確認の為

## Slide 73
３Dデータ取込の様子

## Slide 74
最後に
ご清聴ありがとうございました。
  ポートフォリオ：https://www.fujiisan.net/
  建築学習記録：https://www.fujiisan.net/architecture.html
  万博訪問記録：https://www.fujiisan.net/favorite.html